| Минский завод сухих строительных смесей |  |
| --- | --- |

«ПОЛИМИКС-ОС фактурный» (шуба) Защитно-отделочная штукатурка, бесцветная/белая, Н ПМ 1 СС 0,7 СТБ 1263-2001 Полимерминеральная декоративная штукатурка, для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав «ПОЛИМИКС-ОС фактурный»  применяется для высококачественной декоративной отделки фасадов зданий и стен в помещениях (в том числе с повышенной влажностью). Состав можно наносить на все предварительно подготовленные минеральные основания из бетона, цементно-известковой штукатурки, кирпича, ячеистого бетона, гипсокартона и т.д.

Состав применяется также в качестве финишного покрытия при утеплении фасадов зданий по системе «Полимикс».

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«ПОЛИМИКС-ОС фактурный» представляет собой сухую смесь белого цвета, состоящую из минеральных вяжущих, наполнителей, порошкообразных полимеров и модифицирующих добавок.

Покрытие отличается высокой адгезией к минеральным основаниям, атмосферостойкостью, хорошей паропроницаемостью и прочностью. Растворная смесь пластична и удобна в работе, не требует особых навыков при нанесении. Материал экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением составов поверхности очищаются от пыли, грязи, масляных пятен, извести, остатков старой краски, солей и других загрязнений препятствующих адгезии.

Незначительные неровности и дефекты на основании необходимо выровнять составом «ПОЛИМИКС-Шф» или «ПОЛИМИКС Т». При необходимости полного оштукатуривания, основание выравнивается составами «ПОЛИМИКС-ШС» или «ПОЛИМИКС-базовая». Если подготовленная таким образом подоснова имеет возраст более 7 суток, ее рекомендуется, для лучшей адгезии, обработать грунтовкой «ПОЛИМИКС грунт укрепляющий».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Сухую смесь засыпают при непрерывном перемешивании в воду, перемешивают в течение 3-5 мин, выдерживают 5-10 мин и затем повторно перемешивают перед применением.

Пропорции: на 1000г сухой смеси – 200-260 г воды.

Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение 2-3 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полученная растворная смесь наносится механизированным способом при помощи пистолета или вручную с помощью валика;

В случае перерыва в работе незаконченную поверхность штукатурки следует закончить острым ребром и заклеить малярной лентой.

Время высыхания состава зависит от условий окружающей среды и составляет, примерно, 6-12 часов.

Работы производятся при температуре от +5°С до +25 0С.

Важно: Для одного фасада следует использовать составы из одной партии. Работы  следует выполнять непрерывно, используя архитектурные фрагменты (балконы, углы, границы цветов) для вынужденных перерывов в работе.

ИНСТРУМЕНТ

Электродрель с мешалкой, шпатель, металлическая терка с гладкими краями, валик.

РАСХОД

Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя составляет 1,6-1,8 кг/м2

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по  25 кг.

Хранение: в сухих условиях и герметичной упаковке -  не более 6 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа , не менее                  0,8

Коэффициент паропроницаемости

мг/(м ч Па), не менее                                            0,02

Водопоглощение при капиллярном

подсосе, кг/м2 , не более                                        2,0

Морозостойкость, циклы, не менее                        75