instr_pk.doc

instr_pk.doc

Открыть

Распаковать

Открыть с помощью...

## Страница 1 из 15

«Урожай ПК»

1

Теплица под сотовый поликарбонат

«Урожай ПК»

Общий вид теплицы (Ширина 3 м. Длина 4 м.,6м.,8.м., и т.д. кратное двум метрам ,

Высота 2,15м.)

ООО «ТЕПЛИЦА»

РБ. Благоварский р-он, с.Языково, ул. Балканская 1,

тел. (34747) 2-20-73

## Страница 2 из 15

«Урожай ПК»

2

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ ПК»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Произведенная нами продукция

отличается высоким качеством комплектующих материалов, а современный метод

изготовления гарантирует стойкость к механическим воздействиям в течение всего

срока эксплуатации при условии соблюдения инструкции по сборке и установки, а так

же по уходу за изделием. Желаем Вам хороших урожаев и надеемся, что наша продукция

полностью удовлетворит Ваши ожидания.

Наша продукция защищена голограммой, и упаковка содержит логотипы производителя.

Внимание !!! Остерегайтесь подделок.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Теплицы «Урожай ПК» предназначены для создания микроклимата, благоприятного для

выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.

Каркас теплиц изготовлен из оцинкованного V образного профиля толщиной 0,8мм и

собирается при помощи винтов (м4х10, м4х14) и гаек.

Покрытие - сотовый поликарбонат и U-профиль. Внимание! В комплект поставки не

входит, приобретается отдельно. Для покрытия теплицы 4 м. необходимо три листа сотового

поликарбоната размером 2,1х6м. и 29 шт. окончаний (U-профиль), 6м четыре листа размером

2.1х6м и 32 шт. окончаний, 8м пять листов размером 2.1х6м и 34 шт. окончаний. Сотовый

поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу, имеющей защитный

слой. Упаковочную пленку с покрытия необходимо удалить после вырезки деталей, перед их

установкой на каркас. Покрытие на торцах каркаса теплицы крепится при помощи гаек (м4) и

винтов (м4х14, м4х25) с оцинкованными шайбами, а верхнее покрытие фиксируется при

помощи прижимных стяжек. Внимание! Крепеж для крепления рассчитан на толщину

покрытия 4мм.

Теплица «Урожай ПК-4» комплектуется двумя торцами с открывающимися дверями с

форточками и одним усилителем каркаса теплицы, ПК-6 двумя усилителями, ПК-8 тремя

усилителями и т.д. Комплект поставки ПК-4 состоит из четырех упаковок, ПК-6 состоит из

комплекта поставки ПК-4 и удлинения ПК+2м, ПК-8 состоит из комплекта поставки ПК-4 и

двух удлинений ПК+2м.

Так же при желании можно дополнительно установить усилители каркаса теплицы,

верхнюю дугообразную открывающуюся форточку (см. Рис.1), продлить длину каркаса

теплицы четырех метровой до 6 м, 8м и т.д. кратное двум, удлинениями ПК+2м и установить

перегородку – усилитель (см. Рис.2). Внимание! Приобретается отдельно.

## Страница 3 из 15

«Урожай ПК»

3

Каркас теплицы можно устанавливать на деревянный каркас, рекомендуемая доска

50х150мм (в комплект поставки не входит, изготавливается самостоятельно), а так же путем

вкапывания в землю, для этого в комплект поставки входят опоры для фиксации в грунте. При

установке в грунт высота теплицы 2,15 м, на деревянный каркас 2,35 м.

ПК-4 ПК-6 ПК-8

Длина (м) 4 6 8

Ширина (м) 3 3 3

Высота (м) 2,15 2,15 2,15

Вес каркаса не

более (кг.)

60 80 100

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в

конструкцию теплицы без уведомления потребителя.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ «Урожай ПК-4», «ПК+2м».

№

п/п,

дет.

Наименование детали Длина

детали

(мм)

Кол- во (шт.)

ПК-4 ПК+2м

1 Дугообразный профиль 1610 21 9

2 Удлинитель арки 860 14 6

3 Опора удлинителя арки 100 18 6

4 Стрингер 1363 21 7

4к Стрингер короткий 696,5 - 7

5в Детали стойки дверного проёма (верхняя) 1145 4 -

5н Детали стойки дверного проёма (нижняя) 1145 4 -

6 Перемычка дверного проёма 906 4 -

7 Средняя поперечина торца 793 4 -

8 Нижняя поперечина торца 1004 4 -

9 Укосина торца 1553 4 -

10в Стойка двери (верхняя) 941 4 -

10н Стойка двери (нижняя) 941 4 -

11 Поперечина двери 845 8 -

12 Укосина двери 993 4 -

13 Стойка форточки 548 4 -

14 Поперечина форточки 785 4 -

15 Укосина форточки 894 2 -

16 Уголок - 18 -

17 Кронштейн для крепления торцевого покрытия - 10 -

18 Детали усилителя арки 1468 3 3

19 Детали усилителя арки 725 2 2

20 Детали усилителя арки 400 2 2

21 Крючок для фиксации двери и форточки 250 2 -

22 Вертушек для запирания двери и форточки 100 4 -

23 Лента стяжная 5790 7 3

24 Лента стяжная короткая 350 7 3

25 Петли навески двери и форточки - 8 -

26 Винт М4 х 10 - 380 70

## Страница 4 из 15

«Урожай ПК»

4

27 Винт М4 х 14 - 160 22

28 Винт М4 х 25 - 80 -

29 Винт М4х35 - 7 3

30 Гайка М4 - 600 120

31 Шайба прижимная - 120 -

Примечание: Покрытие из сотового поликарбоната и U-профиль (завершающая планка защиты сот

поликарбоната от грязи и насекомых) в комплект поставки не входит. В комплектации винтами

возможны изменения. Маркировка на деталях позиции №1, №2, №3, №4 может стоять не на всех

деталях, а на одной детали.

Общие указания по сборке.

1. Детали каркаса устанавливаются так, чтобы боковые полки профиля были обращены к покрытию.

2. Номер позиции, указанный в комплектации, соответствует номеру детали на рисунках и обозначен

соответствующей маркировкой на деталях в упаковке. Маркировка некоторых деталей имеет индексы:

в- верхняя, н- нижняя (по высоте теплицы) к- короткая(по длине)

3. Соединение деталей выполняется путем наложения профилей и крепления винтами и гайками по

двум отверстиям (Рис.7-А, А1, Б).

4. Уголки №16 и кронштейны № 17 крепятся к аркам так, чтобы внутренний угол уголка был обращён

во внутрь теплицы.

5. Кронштейны №17 предназначены для крепления покрытия по торцам теплицы.

6. В некоторых деталях остаются свободные отверстия, что не является дефектом, а следствием

унификации деталей.

7. При сборке будьте аккуратны, чтобы не повредить детали, так как до окончательной сборки они не

имеют достаточной жёсткости.

8. Для сборки теплицы вам понадобиться: ключ м7, аккумуляторный шуруповерт или эл.дрель, сверло

м4, крестообразная или плоская отвертка, в зависимости от комплектации винтов, острый нож со

сменными лезвиями, скотч прозрачный, пассатижи, эл.лобзик или пила с мелким зубом, рулетка 5м или

более, маркер, эл.удлинитель, линейка 1 м. или более, стремянка.

## Страница 5 из 15

«Урожай ПК»

5

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСЬ СБОРКИ ТЕПЛИЦЫ «Урожай ПК-4».

3.1 СБОРКА УСИЛИТЕЛЯ ДУГИ.

3.1.1. Возьмите один дугообразный профиль №1

(комплектации) и продлите его с двух сторон дугообразными

профилями № 1, закрепив винтами м4х14, установив их со

стороны вогнутой части профиля

(см. Рис.6-А, А1).

3.1.2. К концам получившейся дуги присоедините удлинитель

арки № 2, винты м4х14 (см. Рис 5).

3.1.3. К получившейся арке присоедините 3 шт. усилителя

арки № 18, надев на выступающие части винтов м4х14 и

затянув др. гайками (см. Рис 5.1-А, Б).

3.1.4. В верхней части арки, усилители №18 соедините между

собой двумя усилителями №20 (винт м4х14). Винты

крепления установите со стороны выпуклой части профиля

(см. Рис 5.1-В).

3.1.5. В нижней части усилитель № 18 соедините с удлинителем арки № 2 деталью усилителя № 19

(винт м4х14) (см. Рис 5.1-Г, Д)

3.1.6. Аналогично соберите усилитель дуги из комплекта удлинения ПК+2м для теплиц 6 м, 8 м и т.д.

## Страница 6 из 15

«Урожай ПК»

6

3.2. СБОРКА АРОК.

3.2.1. Сборка арок аналогична пунктам 3.1.1. и 3.1.2. с использованием винтов м4х10

(см. Рис. 6-А, А1).

3.2.2. Аналогично п. 3.2.1. соберите арки в удлинениях ПК+2м для теплиц 6м., 8м и т.д.

## Страница 7 из 15

«Урожай ПК»

7

3.3. СБОРКА ДВЕРНОГО ПРОЁМА.

3.3.1. Возьмите детали стойки дверного проема №5в и №5н (см. Рис.4) и соедините их между собой

винтами м4х10 (см. Рис.7- А1, А).

3.3.2. В верхней части детали 5в присоедините уголок №16 (винт м4х10) (см. Рис.7-В).

3.3.3. Возьмите две стойки дверного проёма пункта 3.3.2. и соедините их между собой двумя

перемычками №6 (винт м4х10) (см. Рис.7 -Б).

3.4. СБОРКА ТОРЦА.

3.4.1. Возьмите одну готовую арку пункта 3.2.1. по центру в верхней части, присоедините кронштейн

№17 (винт м4х10) (см. Рис.7-Ж).

3.4.2. Присоедините уголки №16 с дверным проёмом пункта 3.3.3. к арочной части пункта 3.4.1.

расположив дверной проем по центру кронштейна № 17 (см. Рис. 7-В).

3.4.3. Присоедините уголок №16 к поперечине торца нижней №8 на один винт м4х10.

3.4.4. Свободный конец поперечины торца нижней №8 присоедините к дверному проему пункта 3.4.2.

напротив нижней перемычки №6 на два винта м4х10 (см. Рис.7-Д).

3.4.5. Уголок №16 пункта 3.4.3. присоедините к арочной части на два винта м4х10 (см. Рис.7-Е).

3.4.6. Аналогично пунктам 3.4.3-3.4.5. соедините дверной проём с арочной частью с другой стороны.

3.4.7. К укосине торца №9 присоедините уголок №16 (винт м4х10).

3.4.8. Со стороны крепления уголка №16 к укосине торца №9 присоедините среднюю поперечину

торца №7 стороной под угол (см. Рис. 7-Г).

3.4.9. Свободный конец укосины №9 присоедините к узлу соединения дверного проёма к нижней

поперечине торца №8 (см. Рис. 7-Д).

3.4.10. Свободный конец средней поперечины №7 присоедините к дверному проему (см. Рис. 7-Б).

3.4.11. Присоедините уголок №16 пункта 3.4.7. к арочной части (см. Рис. 7-Г).

3.4.12. Аналогично пунктам 3.4.7.-3.4.11. присоедините укосину № 9 и среднюю поперечину № 7 с

другой стороны дверного проема.

3.4.13. В свободное отверстие арки установите кронштейны №17 в количестве 4 шт. (см. Рис. 7-Ж).

3.4.14. Аналогично пунктам 3.3.1. – 3.4.13. соберите второй торец.

5 из 15

instr_pk.doc. На экране.